## Slide 1
百人套餐优先博弈求解
数据模拟、资源协调与求解结果
5 个基础样本 × 5 档带宽余量 = 25 个场景
2026-09-19
Notes: 本汇报基于 outputs/20260919 的可复现实验结果。开场先说明目标：验证套餐最高优先权重下，百人共享上下行资源时的求解行为。

## Slide 2
实验设计
02
100
每个基础样本的用户数
5 × 5
基础样本 × 容量余量
25
最终求解场景
同一基础样本内，用户、KQI、历史与初始带宽保持不变，只改变容量余量。
余量档位
0%
5%
10%
15%
20%
容量 = 初始方向占用 ×（1 + 余量）
Notes: 5 个基础样本提供人群差异。每组五档共享完全相同的用户状态，因此余量变化具有可比性。

## Slide 3
百人业务构成
03
Chart: 
| 短视频 | 长视频 | 会议 | 云游戏 | 语音 | 观看直播 | 游戏 | 开直播
人数 | 36 | 27 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2
开直播：2 人
原始计数仅 20 条，直接按比例整数化会得到 0 人。
本批先保留 2 个覆盖席位，其余 98 人继续按原始 QoE 分布分配。
这是实验覆盖约束，不代表现网开直播占比为 2%。
Notes: 强调覆盖约束与真实比例的区别。当前每个基础样本的业务人数完全一致，用户的套餐、位置、容忍度和 KQI 随种子变化。

## Slide 4
套餐等级成为最高权重维度
04
套餐 > 业务 > 位置 > 容忍度
w = { [ ( r套餐 × 5 + r业务 ) × 3 + r位置 ] × 3 + r容忍度 + 1 } ÷ 64
超级 VIP
序号 91–135
权重 1.421875–2.109375
VIP
序号 46–90
权重 0.718750–1.406250
普通
序号 1–45
权重 0.015625–0.703125
三个区间不重叠
任意超级 VIP 的基础权重高于任意 VIP，任意 VIP 高于任意普通用户。
这是总效用中的软优先。
Notes: 业务等级现在只在同一套餐内排序。总目标仍为所有用户效用之和，因此多个普通用户的合计改善仍可能超过一个高级套餐用户。

## Slide 5
系统架构
05
1
配置与校验
字段、概率、预算、模型指纹
2
百人状态生成
业务、套餐、KQI、历史 MOS
3
容量场景派生
同组用户对应五档余量
4
候选动作构造
码率反推与正向复算
5
博弈协调
价格、回收、升级、交换
6
评价与报告
合法性、参考搜索、HTML
每一步都有可序列化证据，报告只读取已保存结果，不重新运行求解。
Notes: 架构将数据生成与求解分开。输入可以单独复用，报告生成不修改结果。模型指纹防止新公式误读旧输入。

## Slide 6
场景构造与可比性
06
5 个独立基础样本
样本 1
0%
5%
10%
15%
20%
样本 2
0%
5%
10%
15%
20%
样本 3
0%
5%
10%
15%
20%
样本 4
0%
5%
10%
15%
20%
样本 5
0%
5%
10%
15%
20%
同一行只改变容量
不改变用户、KQI、历史和初始带宽
25 个场景均完成生成与校验
Notes: 同组对照用于隔离容量余量的影响。跨组对照用于观察不同用户状态下结果是否一致。

## Slide 7
求解机制
07
个人请求
最大化 H − 影子成本
资源协调
修复上下行超载
合法升级
接受正效用增量
有限交换
一或两个供体
价格与动作更新
返回历史上 H 最高的合法方案
停止条件同时检查价格、动作、资源占用、H、保障状态和已检查邻域。
CONVERGED_LOCAL 表示有限候选与邻域内收敛，不代表全局最优。
Notes: 个人先按影子价格表达请求，协调器再保证容量合法。最终比较使用未扣影子价格的 H，避免价格被重复计入效用。

## Slide 8
带宽余量提高平均 MOS
08
Chart: 
| 0% | 5% | 10% | 15% | 20%
初始 | 2.736 | 2.736 | 2.736 | 2.736 | 2.736
求解后 | 2.915 | 2.926 | 2.935 | 2.942 | 2.947
+0.179
0% 余量下的平均 MOS 增益
+0.211
20% 余量下的平均 MOS 增益
五个基础样本的均值
Notes: 0% 余量也能提升 MOS，说明初始分配存在可改善的错配。随着余量增加，平均 MOS 继续上升，但增幅逐渐趋缓。

## Slide 9
平均达标人数从 25.8 提升至 39.0–40.6
09
Chart: 
| 0% | 5% | 10% | 15% | 20%
初始 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8
求解后 | 39 | 39.8 | 40 | 40.4 | 40.6
+13.2
0% 余量下新增的平均达标人数
+14.8
20% 余量下新增的平均达标人数
Notes: 达标人数随余量增加，但边际提升较小。部分用户在当前固定分辨率和外部 KQI 下个人目标不可达，增加容量也不能解决。

## Slide 10
分套餐体验结果
10
Chart: 
| 普通 | VIP | 超级 VIP
初始 | 2.078 | 3.577 | 3.965
0% 余量 | 2.295 | 3.706 | 4.072
20% 余量 | 2.335 | 3.733 | 4.086
套餐权重决定收益价值
最终增量还取决于初始 MOS、目标是否可达、单位带宽收益和历史欠账。
高级套餐并不必然获得最大的 MOS 增量。
当前实现保证权重顺序，不保证硬性先达标。
Notes: 这页用于避免误读。套餐权重严格分层，但算法优化总效用，且超级 VIP 的目标更高，所以结果不能简单比较 MOS 增量大小。

## Slide 11
结果可信范围
11
25 / 25
场景返回合法方案并局部收敛
51 / 51
自动测试通过
1.95 秒
单场最长求解时间
汇报边界
01 匹配模型仿真，尚未经过现网 A/B 验证
02 套餐优先是实验政策，仍需业务侧标定
03 局部收敛与 best known 参考不构成全局最优证明
04 当前只调整媒体码率，外部 KQI 和分辨率保持固定
完整逐轮证据、输入和交互报告已随汇报包交付。
Notes: 结尾明确证据和边界。所有场景均为 FEASIBLE_DEGRADED，表示硬约束合法但不能全员达到软目标，不等于求解失败。